# 中国煤炭中的铀、钍和放射性核素

### 一、中国煤中的铀、钍和放射性核素（论文文献综述）

许乃政,匡福祥,叶隽,张麟熹,魏信祥,曾文乐,钟启龙[1]（2021）在《华东地区含煤岩系天然放射性水平与生态健康风险评价》文中进行了进一步梳理本次研究基于地表γ辐射剂量率、氡放射性测量及238U、232Th、226Ra、40K放射性核素测试,识别华东地区含煤岩系的放射性异常地层,评价区域典型煤矿区空气、固体、水体、植物介质的天然放射性水平。结果显示:赋存于石炭系、二叠系的普通煤田与赋存于寒武系的石煤矿区呈现显着差异的天然放射性水平。普通煤田矿区地表γ辐射剂量率、氡放射性测量值总体上处于本底水平范围,矿区固体介质、水体、植物样品核素含量处于正常水平,不存在放射性污染。华东地区石煤分布带,属于放射性γ辐射高背景区,石煤矿区的原煤、煤矸石、土壤、岩石等固体介质的238U、226Ra核素富集明显,并显示更为显着的空间变异性。区域石煤条带监测矿区居民源于γ外照射引起的吸收剂量均超过国际标准限值1 m Sv/a,总有效剂量均超过了2 m Sv/a,地下水总α、总β浓度为限值的10～30倍,放射性污染不容忽视。华东地区石煤矿区公众所受辐射剂量较高,矿区的地下水、建材、植物等介质已经出现零星的放射性污染,应加强石煤矿区放射性环境监测,及时采取适当的控制措施。

魏信祥,张麟熹,匡福祥,许乃政[2]（2021）在《安徽省歙县石煤矿区天然放射性环境调查》文中研究指明对安徽省歙县石煤矿区开展了γ辐射空气吸收剂量率、空气氡活度浓度的测量,并系统采集了土壤、岩石、石煤、煤渣、煤矸石、水系沉积物等固体环境介质及地表水、地下水样品。结果表明,区内γ剂量率平均值为121.5 nGy/h,远高于安徽省和全国背景值,γ辐射水平受地层/岩性的控制,高值点集中在石煤矿山。室内、外氡活度浓度均值分别为116.8 Bq/m3、47.1 Bq/m3,显着高于背景水平。石煤、煤渣、煤矸石、碳化砖中238U和226Ra的含量较高,且碳化砖内、外照射指数超过建筑材料放射性核素限值标准,严禁作为主体建筑材料使用。石煤的私自开发造成周边河段放射性核素浓度明显增加,矿坑水中总α超过污水排放限值,应加强监管。

黄钊,侯小琳,赵雪,张路远[3]（2021）在《我国东北地区土壤铀同位素水平、分布和来源》文中研究指明系统采集了我国东北地区132个表层土壤样品,采用混合酸全溶分解样品,使用UTEVA萃取色谱分离样品溶液中的铀,应用串联四极杆电感耦合等离子体质谱（ICP-MS/MS）测量样品溶液中238U、235U、234U,获得了研究区域表层土壤中3种铀同位素浓度水平和分布.首次大范围报道该地区表土中234U水平,发现在部分土壤中234U发生明显的同位素分馏.235U/238U原子比值分布显示区域大气核武器试验的放射性颗粒物在山脉迎风坡有明显沉积,导致大兴安岭等山脉的西侧235U/238U原子比值较高.但该区域铀同位素整体上处于环境本底水平,受人类核活动影响较小.来源分析表明研究区域表土中铀主要来源于成土母岩的岩石风化以及人类的工业和农业活动.

王文峰,王文龙,刘双双,白洪阳,王昱龙,段飘飘,秦可敏,陈义林[4]（2021）在《煤中铀的赋存分布及其在利用过程中的迁移特征》文中提出煤炭与铀两种资源在空间配置和成矿上有关联性,其合理开发利用及污染控制是我国国民经济和社会持续发展的重大需求。基于大量文献调研及前期研究成果,探讨了铀在煤中赋存分布及其在洗选、燃烧、淋滤过程中的迁移特征,取得一些认识:（1）煤中铀的富集成矿与成煤大地构造演化相关联,西南富铀煤主要与峨眉山玄武岩及断裂构造有关;西北富铀煤一般分布在拗陷和断拗陷盆地开阔地带一侧并与上覆砂岩型铀矿有关。（2）煤中铀主要与煤中有机质（主要是腐殖酸）结合,富铀煤中铀可以微细粒含铀矿物形式存在,并与有机硫、硫化物紧密共生,故在选煤过程中,无论重选还是浮选,其洗选脱除率均不高（最高为68.3%）,部分煤浮选时铀甚至富集到精煤中;在煤燃烧过程中,铀或多或少都会以气相形式挥发到大气中。（3）富铀煤一般也同时富集V、Mo、Se、Re、Cr等高价态变价元素,这与有机体深埋分解造成的强还原环境有关,对于那些不变价元素如Sc、Y、La等的沉淀富集主要与腐殖酸形成的酸化条件有关;这些共生组合元素,在富铀煤的分选及煤矸石的淋滤过程中表现出一致的迁移行为。（4）电厂燃煤过程中铀主要富集（呈数量级的增加）到飞灰和底灰中,粉煤灰中铀淋出浓度一般随淋滤液pH的增加呈降低趋势,其萃取率随灰化温度的升高呈现降低趋势。研究结果为铀资源利用和环境污染控制提供参考和依据。

刘强,金洪涛,朱巍,田辉,张森,鞠楠,张妍,闫晓明[5]（2020）在《东北地区煤田地质环境放射性综合评价方法研究》文中认为通过筛查天然放射性测井资料获取地层连续的放射性数据,以异常层与煤层的位置关系确定煤层型、煤间型、煤上型、煤下型4种异常类型,建立了一套应用于煤田原生地质环境放射性综合评价方法.经过对评价方法和评价结果的分析,认为东北地区巴彦山煤田、呼和诺尔煤田、阜新煤田、平庄煤田等地质环境放射性明显,在开发中应注意放射性核素迁移造成的环境影响.

魏信祥,王红海,张麟熹,匡福祥,许乃政[6]（2020）在《江西省上饶县石煤矿区天然放射性水平调查与评价》文中研究指明为了查明江西省上饶县某石煤矿区的天然放射性水平,采集了石煤、煤矸石、土壤等固体环境介质及河水、水库水、井水、矿坑水等水体环境介质,并开展了调查区固体、水体环境介质的辐射环境质量评价。结果表明,区内石煤、煤矸石中238U、226Ra含量较高,严禁用作建筑材料。土壤中核素238U、226Ra含量均值为259. 4Bq/kg、223. 4Bq/kg,分别为江西省土壤背景值的4. 5、4. 2倍。矿区周边河水、水库水及井水放射性核素浓度低于生活饮用水指标值,不存在辐射安全隐患,而矿坑水则超过污水排放限值。石煤的开发利用造成了矿区周边局部地区放射性水平增高,应采取相应的防治措施。

王克健[7]（2020）在《两淮地区燃煤电厂砷、汞、氟、铍和铀大气排放清单的建立》文中研究指明安徽两淮地区是华东地区最重要的能源基地,燃煤电厂众多,煤炭消费量大,燃煤过程中易挥发有害微量元素砷、汞、氟、铍和铀等的大气排放量大。坑口电厂的煤电转换,污染物对电厂周边区域环境影响较大,而两淮地区煤中有害元素排放量缺乏系统估算。本文基于该区燃煤电厂年度煤耗量、两淮煤田煤中元素含量和元素的大气扫排放因子,建立了有害元素砷、汞、氟、铍和铀的2009-2017年度的大气排放清单;同时,还以该区两个燃煤电厂为例,系统采集了原煤、飞灰、底渣、石灰石、石膏等物料样品,并分析测试了其中的微量元素,揭示了燃煤产物中铍和铀元素的分布特征,进而分析了铀与铍元素的物质平衡规律。结果表明:（1）淮南煤中砷、汞、氟、铍和铀的平均元素含量分别为2.04 μg/g、0.22μg/g、98.6μg/g、2.37 μg/g和2.40μg/g,与中国煤相比,淮南煤中五种有害微量元素含量正常:（2）2012年,因《火电厂大气污染物排放标准》的颁布实施,两淮地区燃煤电厂的空气污染控制装置更新,本年度仅由静电除尘器控制下燃煤电厂 As、Hg、F、Be 和 U 的大气排放量分别为:0.18 t,1.23 t,643.05 t,0.07 t和0.19 t;而通过静电除尘器与烟气脱硫装置协同作用下2017年度As、Hg、F、Be和U的排放量分别为:0.09 t、0.95 t、46.92 t、0.02 t和0.03 t,相对单一污染物控制装置有害元素的大气排放量显着降低;（3）两个电厂的案例研究表明:煤炭燃烧后,多数铍与铀积聚在煤灰和煤渣中;1kg原煤完全燃烧后向大气中排放0.185 mg铍和0.994 mg铀,该电厂现有污染物控制装置下铍和铀的大气排放因子分别为9.6%和31.9%。图9表21参133

李鑫,高国恒[8]（2019）在《国内外绿色健康建筑标准中室内氡浓度限值与优化策略研究》文中指出本文介绍了氡的来源、危害与致病机理,指出了潜在的氡暴露建筑室内空间,研究了国内外绿色建筑、健康建筑标准中对于室内氡浓度限值的相关规定与依据,讨论了该类标准体系中其他有利于降低氡暴露风险的策略与可能的贡献,提出了各个标准对于预防氡危害、提升室内空气质量的优化方向。

岳锡宏,刘飚,王玉文[9]（2018）在《新疆煤中天然放射性和铀伴生煤矿潜在职业照射》文中研究说明目的分析新疆煤中天然放射性水平和铀伴生煤矿的潜在职业照射。方法根据近年来新疆煤中天然放射性水平调查的论文报道中的数据,分析比较新疆煤中天然放射性水平。结果通过分析发现,新疆煤中238U活度浓度与世界、美国和俄罗斯相近,232Th活度浓度低于世界、美国和俄罗斯,238U和232Th活度浓度均低于我国平均浓度,在正常自然本底变化范围内。结论从放射卫生学角度考虑,合理开发利用新疆的煤炭资源不会对矿工和居民的健康带来额外影响。

王红海,张麟熹,许乃政,魏信祥,窦小平[10]（2017）在《江西省修水县石煤矿区放射性环境调查与评价》文中研究指明石煤的开发和综合利用对环境有可能造成一定的污染,其中影响环境放射性水平增高和居民受照剂量增加等辐射方面的污染问题较为敏感以及突出。本次研究对江西省主要石煤资源区——修水县一处典型石煤矿的放射性环境进行调查,通过多介质采样分析以及现场监测γ辐射空气吸收剂量率和地面γ能谱相结合,综合研究该区放射性核素分布与环境γ剂量率之间的关系,利用公式估算石煤矿区居民辐射剂量并评价其环境辐射情况。结果表明,调查范围内的石煤矿区地面γ辐射空气吸收剂量率的平均值达到了662 n Gy/h,该处铀矿主要形式为碳硅泥岩型,区内石煤、石煤渣、土壤、水样放射性核素测量值都高于省内相应介质的本底值,石煤矿的开采需接受专业的监管。

### 二、中国煤中的铀、钍和放射性核素（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、中国煤中的铀、钍和放射性核素（论文提纲范文）

#### （1）华东地区含煤岩系天然放射性水平与生态健康风险评价（论文提纲范文）

1 引言

2 研究区概况

3 调查研究方法

4 结果与分析

4.1 固体介质样品核素浓度

4.2 水体样品核素浓度

4.3 植物样品核素浓度

4.4 地表γ外照射、氡内照射强度与有效剂量评估

5 结论

#### （2）安徽省歙县石煤矿区天然放射性环境调查（论文提纲范文）

1 调查方法及质量保证

1.1 点位布置

1.2 仪器及质量保证

2 调查结果与分析

2.1 γ剂量率

2.2 空气氡活度浓度

2.3 固体介质

2.4 水体

3 结论

#### （3）我国东北地区土壤铀同位素水平、分布和来源（论文提纲范文）

1 材料与方法

2 结果与讨论

2.1 我国东北地区表土中铀同位素水平及分布

2.2 235U/238U原子比值及分布

2.2.1 235U/238U原子比值

2.2.2 235U/238U原子比值的分布及核活动的影响

2.3 表土中234U的分布和来源

2.4 土壤环境中铀的来源

2.4.1 成土母岩的影响

2.4.2 采矿和燃煤等工业活动的影响

2.4.3 土壤中铀的保留

2.4.4 其它影响土壤铀的因素

3 结论

3.1

3.2

3.3

#### （4）煤中铀的赋存分布及其在利用过程中的迁移特征（论文提纲范文）

1 煤中铀富集的地质分布规律

1.1 区域分布规律

1.2 层域分布规律

2 煤中铀的赋存与共生组合特征

2.1 煤中铀的赋存方式

2.2 煤中铀等元素的共生组合

3 煤中铀的洗选分配规律

4 煤利用过程中铀的迁移特性

4.1 煤燃烧过程中铀的迁移分配

4.2 煤利用副产物中铀的淋滤迁移释放特征

5 结论

#### （5）东北地区煤田地质环境放射性综合评价方法研究（论文提纲范文）

0 引言

1 研究区概况

2 地质环境放射性综合评价指标体系构建

2.1 数据来源及筛查方法

2.2 评价方法及指标选取

2.3 评价公式及参数

2.4 指标设置合理性分析

3 结果与讨论

3.1 综合评价结果分析

3.2 异常孔和异常率分析

3.3 含煤岩系异常强度及类型分析

#### （6）江西省上饶县石煤矿区天然放射性水平调查与评价（论文提纲范文）

1 引言

2 调查方法及质量保证

2.1 调查内容

2.2 点位布置

2.3 仪器及质量保证

3 调查结果与分析

3.1 固体介质放射性水平

3.2 水体放射性水平

3.3辐射环境质量现状评价

3.3.1 固体介质放射性环境质量评价

3.3.2 水体放射性环境质量评价

4 结论

#### （7）两淮地区燃煤电厂砷、汞、氟、铍和铀大气排放清单的建立（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 燃煤大气污染

1.1.2 煤中有害元素

1.1.3 研究区特征

1.2 研究意义

1.3 研究现状

1.3.1 有害元素的大气排放清单

1.3.2 煤中有害微量元素

1.3.3 燃煤电厂污染控制装置

1.4 研究内容

1.5 技术路线图

2 研究区概况

2.1 两淮地区地理位置

2.2 两淮地区年度燃煤电厂发电量

2.3 两淮地区煤中有害元素含量

2.3.1 砷元素

2.3.2 汞元素

2.3.3 氟元素

2.3.4 铍元素

2.3.5 铀元素

2.4 本章小结

3 排放清单的建立方法及采样分析测试

3.1 排放清单的建立方法

3.2 样品采集与制备

3.2.1 淮南矿区煤样采集与制备

3.2.2 煤样的实验分析方法

3.2.3 某电厂实验样品采集制备与实验分析

3.3 案例研究方法

3.4 实验测试结果

3.5 本章小结

4 两淮地区燃煤电厂有害元素排放清单的建立

4.1 燃煤电厂有害元素年度排放量的估算方法

4.2 相关参数的确定

4.2.1 两淮地区年度煤耗量

4.2.2 煤中元素的含量

4.2.3 大气排放因子

4.3 两淮地区燃煤电厂砷、汞、氟、铍和铀元素排放量估算

4.4 本章小结

5 电厂大气排放的案例研究

5.1 采样电厂概况

5.2 采样电厂污染物控制装置介绍

5.3 数据分析和元素分配规律

5.4 某电厂铍和铀元素的排放量测算

5.5 本章小结

6 结论与不足

6.1 结论

6.2 不足

参考文献

致谢

作者简介及读研期间主要科研成果

#### （8）国内外绿色健康建筑标准中室内氡浓度限值与优化策略研究（论文提纲范文）

1 氡的危害

1.1 氡的来源

1.2 氡的危害与致病机理

2 绿色健康建筑标准中室内氡浓度限值

2.1 我国绿色建筑、健康建筑评价标准中室内氡浓度限值

2.2 国外绿色建筑、健康建筑评价标准中室内氡浓度限值

3 绿色健康建筑标准中有利于降低氡暴露风险的策略

3.1 土壤氡检测与控制

3.2 设置建筑材料放射性核素限量

3.3 促进通风换气

3.4 规范燃煤和燃气

3.5 禁烟

3.6 设置饮用水放射性限值

4 结论

#### （9）新疆煤中天然放射性和铀伴生煤矿潜在职业照射（论文提纲范文）

1 资料与方法

2 结果

2.1 新疆伊犁煤中238U、226Ra和232Th活度浓度

2.2 新疆吐哈、准东、准南、库拜煤田14个煤矿煤中238U和232Th活度浓度

2.3 和田布雅煤矿煤中238U、226Ra和232Th活度浓度

2.3.1 可采区煤中238U、226Ra和232Th活度浓度

2.3.2 可采区煤样中238U和226Ra活度浓度分布

2.4 新疆与世界各国煤中238U和232Th浓度比较

3 讨论

#### （10）江西省修水县石煤矿区放射性环境调查与评价（论文提纲范文）

1 调查研究方法

3 调查结果与分析

3.1 γ剂量率

3.2 固体介质核素活度浓度

3.3 水体核素浓度

3.4 剂量估算结果

4 结论

### 四、中国煤中的铀、钍和放射性核素（论文参考文献）

- [1]华东地区含煤岩系天然放射性水平与生态健康风险评价[J]. 许乃政,匡福祥,叶隽,张麟熹,魏信祥,曾文乐,钟启龙. 中国地质, 2021

- [2]安徽省歙县石煤矿区天然放射性环境调查[J]. 魏信祥,张麟熹,匡福祥,许乃政. 辐射防护, 2021(04)

- [3]我国东北地区土壤铀同位素水平、分布和来源[J]. 黄钊,侯小琳,赵雪,张路远. 中国环境科学, 2021(05)

- [4]煤中铀的赋存分布及其在利用过程中的迁移特征[J]. 王文峰,王文龙,刘双双,白洪阳,王昱龙,段飘飘,秦可敏,陈义林. 煤田地质与勘探, 2021(01)

- [5]东北地区煤田地质环境放射性综合评价方法研究[J]. 刘强,金洪涛,朱巍,田辉,张森,鞠楠,张妍,闫晓明. 地质与资源, 2020(04)

- [6]江西省上饶县石煤矿区天然放射性水平调查与评价[J]. 魏信祥,王红海,张麟熹,匡福祥,许乃政. 江西化工, 2020(03)

- [7]两淮地区燃煤电厂砷、汞、氟、铍和铀大气排放清单的建立[D]. 王克健. 安徽理工大学, 2020(04)

- [8]国内外绿色健康建筑标准中室内氡浓度限值与优化策略研究[J]. 李鑫,高国恒. 广东建材, 2019(08)

- [9]新疆煤中天然放射性和铀伴生煤矿潜在职业照射[J]. 岳锡宏,刘飚,王玉文. 中国辐射卫生, 2018(03)

- [10]江西省修水县石煤矿区放射性环境调查与评价[J]. 王红海,张麟熹,许乃政,魏信祥,窦小平. 辐射防护, 2017(06)

本文来源: https://www.84lw.cn/article/8035b94ca97a01fffa05136e.html