# 传热设备综述论文

##### 问：请说明在传热设备中，水垢，灰垢的存在对传热过程会产生什么影响？如何防止

答：传热设备中，水垢，灰垢的存会显著增加金属隔层的热阻，降低传热效率。可通过软化、过虑传热用水，及时除垢、清灰等手段减轻。

传热是指由于温度差引起的能量转移，又称热传递。由热力学第二定律可知，凡是有温度差存在时，热就必然从高温处传递到低温处,因此传热是自然界和工程技术领域中极普遍的一种传递现象。

无论在能源、宇航、化工、动力、冶金、机械、建筑等工业部门，还是在农业、环境保护等其他部门中都涉及许多有关传热的问题。

热传导

- 热传导，指在物质在无相对位移的情况下，物体内部具有不同温度、或者不同温度的物体直接接触时所发生的热能传递现象。固体中的热传导是源于晶格振动形式的原子活动。非导体中，能量传输只依靠晶格波（声子）进行；在导体中，除了晶格波还有自由电子的平移运动。

- 答：传热设备中，水垢，灰垢的存会显著增加金属隔层的热阻，降低传热效率。可通过软化、过虑传热用水，及时除垢、清灰等手段减轻。

- 答：传热设备中，水垢，灰垢的存会显著增加金属隔层的热阻，降低传热效率。可通过软化、过虑传热用水，及时除垢、清灰等手段减轻。并且可以用华蒸天下净水器来净化成小分子团水

##### 问：举例说明日常生活中有哪些传热设备举例其中一个说明其原理是怎样的？

- 答：最常见的铁锅，每把铁锅都会陪一个木柄或者其他不同于铁的手柄，因为铁的传热性太强，用手直接摸会烫手

- 答：电油汀通电以后，通过里面的导热油加热，而散发热量，得到取暖目的。

##### 问：热传导，热对流，热辐射的应用举例？

答：1、定义：

热传导是介质内无宏观运动时的传热现象，其在固体、液体和气体中均可发生，但严格而言，只有在固体中才是纯粹的热传导，而流体即使处于静止状态，其中也会由于温度梯度所造成的密度差而产生自然对流，因此，在流体中热对流与热传导同时发生。

热对流又称对流传热，指流体中质点发生相对位移而引起的热量传递过程，是传热的三种方式之一。

热辐射，物体由于具有温度而辐射电磁波的现象。热量传递的3种方式之一。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射，温度愈高，辐射出的总能量就愈大，短波成分也愈多。

- 2、区别：热传导是热能从高温向低温部分转移的过程；热对流是热量通过流动介质传递的过程；热辐射是物体由于具有温度而辐射电磁波的现象，是在真空中唯一的传热方式。

##### 问：为什么翅片管换热器翅片加在换热系数小的一侧？

答：原因是加装了翅片以后，使空气侧原有的传热面积得到了极大的扩展，祢补了空气侧换热系数低的缺点，使传热量大大提高。

- 由于空气侧的换热“能力”远远低于水侧，限制了水侧换热“能力”的发挥，使得空气侧成为传热过程的“瓶颈”，限制了传热量的增加。为了克服空气侧的“瓶颈”效应，在空气侧外表面加装翅片。

##### 问：灰垢的存在对传热过程会产生什么影响，如何防止

- 答：传热设备中，水垢，灰垢的存会显著增加金属隔层的热阻，降低传热效率。可通过软化、过虑传热用水，及时除垢、清灰等手段减轻。

本文来源: https://www.84lw.cn/article/ca5b070a9000932f0db6f2db.html