# 改性水泥浆在馆陶组超稠油油藏中封堵油底水的应用

### 一、应用改性水泥浆封堵馆陶组超稠油油藏油井底水（论文文献综述）

吕志欣[1]（2015）在《港西油田疏松砂岩油藏分级治砂技术研究与应用》文中认为港西油田位于渤海湾含油气盆地黄骅坳陷中部,是一个在港西古隆起基底上发育起来的、由上第三系地层组成并被断层复杂化的长轴背斜构造。随着油田进入开发中后期,由含水上升、地层压力下降等一系列原因引起的油水井出砂问题日趋严重。传统的治砂手段虽然解决了部分出砂问题,但仍有相当多的油水井因各种问题无法进行有效治理。为有效解决这一问题,本文通过对港西油区出砂分析,利用油藏出砂预测技术进行出砂速度预测,以出砂速度为基础建立了“四级稳固排防砂”的分级治砂体系;形成了高孔密射孔、无固相射孔液、防膨稳砂剂、树脂溶液的稳砂技术;研究优化了双效胶结砂固砂工艺技术;研究优化了水力喷射泵、双防泵排砂采油工艺技术;研究形成了港西油田多层位及套变井防砂技术,现场应用取得了良好的效果。

齐瑞[2]（2015）在《红山嘴地区稠油外输管道运行分析》文中研究说明新疆油田红山嘴地区稠油油藏于1990年开发建设,建有配套的原油处理系统及原油外输系统,因油田滚动开发,原油产量不断变化,多次对红浅稠油处理站进行升级改造,外输系统于2010年进行外输泵扩能改造。近年随着红003井区的不断开发,外输原油物性变化较大,红山嘴地区稠油外输管道压力日益增加。通过对红山嘴地区稠油外输管道运行现状的分析,提出相应的运行建议,确保红山嘴地区稠油开发后路顺畅。

丁振武[3]（2012）在《曙一区改性水泥大剂量封堵底水技术》文中研究说明本文针对辽河油田曙一区底水锥进,水淹比较严重,油井含水上升速度快等问题,采用室内试验的方法确定了改性水泥大剂量封堵底水的技术配方,并检测了其强度和影响因素。经现场应用表明:该技术能成功解决底水锥进的问题,在曙一区取得了良好的效果。

唐恩高,杨俊茹,张贤松[4]（2011）在《“疏导控锥”提高底水稠油油藏采收率研究》文中研究说明针对底水薄油环稠油油藏产量低、底水锥进明显,含水上升快,产量递减严重问题,文章在"大禹治水"的思想、"开渠排水、疏通河道"办法的启发下,提出利用采底水、控制底水锥进,其原理为"疏而不堵,适当采水,疏通水路,控制油层和水层压力平衡开采,达到控制底水锥进的作用",从而增加无水产油期,提高底水稠油油藏采收率。地层水生产到地面,经过简单处理后可以回注储层,达到既能控制底水锥进,降低油井产水,保持较高的油相渗透率,提高底水稠油油藏的采收率,又能补充地层能量,还可以减少钻水井的成本的目的。

闫建文[5]（2006）在《厚油层高渗透带化学封堵技术研究》文中研究指明大庆油田主力油层厚度大、非均质性严重，长期注水开发造成注入水无效循环问题非常突出，形成了高渗透条带，目前，采用化学堵剂高渗透条带进行有效封堵是一种有效的方法。 本文根据大庆油田厚油层挖潜的需要，针对堵水调剖过程中存在的问题，对国内外堵水调剖工艺发展现状进行了系统调研，在此基础上，从调剖机理研究入手，进行了深部调剖液流转向机理和变形颗粒液流转向机理研究，通过一维、二维及三维物理模拟模型，系统研究了深部调剖液流转向改善水驱开发效果的作用机理，以及调剖剂在深部运移过程中的性能和行为特点。 室内岩心实验评价了聚合物凝胶封堵剂体系的封堵性能、耐冲刷性、流动成胶性能。并研究了大孔道／水流优势通道识别技术，同时进行了深部液流转向优化设计和效果评价方法研究，完善了优化决策软件，对经典数值模拟软件进行了改进，研发出流线模拟器，完成效果评价软件编制。 开发研究了新型两性离子聚合物和新型复合调剖体系，研制出一种柔性转向剂，通过室内和现场试验，采用聚合物凝胶封堵高渗透带，使液流转向进入低渗透层，进一步提高厚油层的驱替效率。 现场试验聚合物凝胶体系20口井；封堵后连通油井见到了明显的增油降水效果，为聚合物凝胶体系在封堵高渗透带上的应用提供了成功经验。

李艺园,王建文,顾宏伟[6]（2003）在《应用改性水泥浆封堵馆陶组超稠油油藏油井底水》文中指出曙光油田馆陶组超稠油油藏,由于底水上窜,致使东边部的油井第一轮注汽便高含水,严重影响了油井的正常生产。直接采用普通油井水泥浆进行封堵,效果不理想;采用常规有机类堵剂及特种耐高温堵剂,因其耐温性差、成本高,难以大面积推广应用。通过在油井水泥中加入缓凝、降滤失、消泡等添加剂后改变了水泥浆的流变性,不仅使现场施工安全可靠,而且可加大水泥浆用量,从而增大封堵半径,提高措施效果。

### 二、应用改性水泥浆封堵馆陶组超稠油油藏油井底水（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、应用改性水泥浆封堵馆陶组超稠油油藏油井底水（论文提纲范文）

#### （1）港西油田疏松砂岩油藏分级治砂技术研究与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内外疏松砂岩油藏分级治砂技术的研究现状

1.2.2 国内外疏松砂岩油藏治砂工艺的研究现状

1.2.3 存在问题

1.3 主要研究内容

第二章 港西油田开发现状与出砂原因分析

2.1 港西油田出砂现状

2.2 港西油田出砂原因分析

第三章 港西油田分级治砂体系的构建

3.1 港西油田出砂预测技术

3.2 港西油田分级治砂体系的构建

第四章 港西油田一级治砂技术研究与应用

4.1 港西油田一级治砂技术研究

4.1.1 高孔密射孔治砂技术研究

4.1.2 无固相射孔液治砂技术研究

4.1.3 长效防膨稳砂剂治砂技术研究

4.1.4 侧钻井稳砂剂治砂技术研究

4.2 港西油田一级治砂技术应用评价

4.2.1 应用情况

4.2.2 应用评价

第五章 港西油田二三级治砂技术研究与应用

5.1 港西油田二级治砂技术研究

5.1.1 双效胶结砂治砂技术研究

5.1.2 新型化学固结剂治砂技术研究

5.2 港西油田二级治砂技术应用评价

5.2.1 应用情况

5.2.2 应用评价

5.3 港西油田三级治砂技术研究

5.3.1 水力泵排砂治砂技术研究

5.3.2 防卡排砂泵治砂技术研究

5.4 港西油田三级治砂技术应用评价

5.4.1 应用情况

5.4.2 应用评价

第六章 港西油田四级治砂技术研究与应用

6.1 港西油田四级治砂技术研究

6.1.1 长井段选层防砂技术研究

6.1.2 套损井机械防砂研究

6.1.3 侧钻井新型固结剂化学防砂技术研究

6.1.4 注聚区解堵防砂技术研究

6.2 港西油田四级治砂技术应用评价

6.2.1 应用情况

6.2.2 应用评价

结论

参考文献

致谢

#### （2）红山嘴地区稠油外输管道运行分析（论文提纲范文）

1 红山嘴地区稠油外输管道基本情况

2 红山嘴地区稠油物性

2.1 运行现状

2.2 存在问题及分析

2.2.1 红 003 稠油处理站至红浅稠油处理站原油温降大

2.2.2 外输原油物性变化, 管输压力逐年升高

2.2.3 红浅至克石化输油管道腐蚀严重, 制约升压运行

3 结论

#### （3）曙一区改性水泥大剂量封堵底水技术（论文提纲范文）

1 改性水泥浆堵剂的研制

1.1 堵剂的配方

1.2 实验步骤

1.3 实验结果及分析

1.4 动态及岩心实验

2 现场应用效果

3 结论与建议

#### （4）“疏导控锥”提高底水稠油油藏采收率研究（论文提纲范文）

一、“疏导控锥”提高采收率的原理

二、“疏导控锥”的作用机理

1.直井开采底水油藏

2.水平井开采底水油藏

三、应用实例分析

四、结论

#### （5）厚油层高渗透带化学封堵技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 概要

1.2 国内外堵水及调剖技术现状及发展趋势

1.2.1 国外油田化学堵水调剖技术研究和发展趋势

1.2.2 我国油田堵水调剖发展现状及发展趋势

1.2.3 大庆油田化学调剖堵水技术现状及面临的问题

第二章 深部调剖液流转向机理研究

2.1 前言

2.2 聚合物凝胶(冻胶)深部转向机理研究

2.2.1 三维模型实验模拟注后成胶模式的深部调剖机理

2.2.2 一维长管岩心实验模拟边胶边注模式调剖机理

2.2.3 凝胶处理不均衡降低多孔介质中油／水相渗透率机理分析

2.2.4 弱凝胶调驱与聚合物驱效果比较

2.3 变形颗粒液流转向机理研究

2.3.1 实验模型

2.3.2 体膨颗粒在多孔介质中运移机理微观物理模拟研究

2.3.3 体膨颗粒在填砂模型中的运移规律研究

2.3.4 体膨颗粒提高采收率机理研究

2.3.5 变形颗粒的作用机理实验小结

2.4 深部液流转向机理研究小结

第三章 大孔道／水流优势通道识别技术研究

3.1 水驱特征曲线研究可采储量、采出程度

3.2 水油比及导数双对数分析法判别大孔道分布

3.2.1 水油比双对数分析法识别窜流通道的原理

3.2.2 水油比双对数分析法的软件实现

3.3 油田开发生产动态数据识别大孔道

3.4 吸水剖面测试资料识别大孔道

3.4.1 吸水剖面资料在油田开发中的主要作用

3.4.2 洛伦茨曲线方法研究吸水剖面资料

3.4.3 软件的功能

3.5 动态相关分析井间关系

3.5.1 油藏动态关联系统分析原理

3.5.2 油藏动态关联系统分析法的应用研究

3.5.3 油藏动态关联系统软件的功能

3.6 灰色关联分析井间关系

3.6.1 灰色关联分析概述

3.6.2 灰色关联分析应用

3.6.3 软件功能

3.7 大孔道模糊综合评判

3.7.1 模糊评判的方法和步骤

3.7.2 大孔道模糊综合评判系统

3.8 大孔道／水流优势通道识别技术研究小结

第四章 深部液流转向优化设计和效果评价方法研究

4.1 调剖优化设计研究

4.1.1 影响调剖井选择因素分析

4.1.2 调剖井选择综合决策

4.1.3 主要调剖层位的选择

4.1.4 调剖剂的优选

4.1.5 调剖剂用量的优化

4.1.6 调剖效果预测

4.1.7 经济效益评价

4.1.8 施工工艺参数设计

4.2 流线法数值模拟调剖效果预测研究

4.2.1 流线数值模拟的优点

4.2.2 流线数值模拟原理及计算过程

4.3 调剖效果评价研究

4.3.1 效果评判标准

4.3.2 油井效果计算方法

4.3.3 经济效益的计算

4.3.4 区块开采曲线的变化

4.3.5 增产效果评价

4.3.6 水驱曲线评价

4.3.7 井口压降曲线评价

4.3.8 指示曲线评价

4.3.9 吸水剖面评价

4.3.10 财务评价方法

4.4 调剖优化设计和效果评价研究小结

第五章 新型转向剂研究

5.1 柔性转向剂研究

5.1.1 柔性剂的研制

5.1.2 柔性剂的物化性能评价

5.1.3 柔性转向剂研究小结

5.2 新型两性离子聚合物调剖配方体系研究

5.2.1 研究背景

5.2.2 新型阳离子单体合成研究

5.2.3 新型两性离子聚合物合成研究

5.2.4 新型两性离子聚合物DMC的性能评价

5.2.5 新复合调剖配方体系研究

5.2.6 新型两性离子聚合物调剖体系研究小结

第六章 实例应用与分析

6.1 大庆油田北三区现场试验

6.1.1 深度调剖区块及层系选择原则

6.1.2 调剖井组储层沉积特征及开发状况

6.1.3 调剖半径优化设计

6.1.4 调剖剂用量及段塞设计

6.1.5 调剖效果和经济效益预测

6.1.6 深度调剖剂配制和注入设计

6.1.7 现场应用效果

6.2 新型两性离子聚合物DMC调剖配方体系矿场试验

6.2.1 大庆油田现场应用情况

6.2.2 大庆二厂水驱阶段深度调剖效果分析

6.3 现场试验小结

结论

致谢

参考文献

取得的研究成果

中文详细摘要

### 四、应用改性水泥浆封堵馆陶组超稠油油藏油井底水（论文参考文献）

- [1]港西油田疏松砂岩油藏分级治砂技术研究与应用[D]. 吕志欣. 中国石油大学(华东), 2015(06)

- [2]红山嘴地区稠油外输管道运行分析[J]. 齐瑞. 科技风, 2015(07)

- [3]曙一区改性水泥大剂量封堵底水技术[J]. 丁振武. 内江科技, 2012(12)

- [4]“疏导控锥”提高底水稠油油藏采收率研究[J]. 唐恩高,杨俊茹,张贤松. 钻采工艺, 2011(02)

- [5]厚油层高渗透带化学封堵技术研究[D]. 闫建文. 大庆石油大学, 2006(01)

- [6]应用改性水泥浆封堵馆陶组超稠油油藏油井底水[J]. 李艺园,王建文,顾宏伟. 特种油气藏, 2003(S1)

本文来源: https://www.84lw.cn/article/cf1056981c4a8247de0d36fe.html